化学品安全技术说明书

烧碱

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：氢氧化钠

俗名或商品名称：烧碱；工业用氢氧化钠（离子膜片碱）

化学品英文名称：Sodium hydroxide;Caustic soda

企业名称：南通市通州区晨曦经贸有限公司

地址：南通市通州区东大市场往东1500米

邮编：226300

传真号码：0513-86546952

企业应急电话：0513-86546952

第二部分 成分/组成信息

纯品√

化学品名称：氢氧化钠

含量：≥99%

其他指标含量：Na2CO3≤0.2%，NaCl≤0.01

第三部分 危险性概述

危险性类别：第8.2类，碱性腐蚀品

侵入途径：吸入、食入

健康危害：本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；直接接触皮肤和眼睛可引起灼伤，严重时可导致眼睛失明；误服后可造成消化灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。环境危害：对环境有害，对水体可造成污染，对水生动植物应特别注意。

燃爆危险：本品不燃。

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟，就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或2%硼酸冲洗至少15分钟，就医。

吸    入：脱离现场至空气新鲜处，必要时进行人工呼吸，就医。

食    入：用水漱口，给牛奶或蛋清，就医。

第五部分 消防措施

危险特性：与酸发生中和反应并放热，固碱易潮湿，遇湿时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气，本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量防热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性，可致人体灼伤。

有害燃烧产物：无有害燃烧产物

灭火方法及灭火剂：可用水、沙土扑救。

灭火注意事项：须防止碱遇水产生飞溅，造成灼伤。

第六部分 泄漏应急处理

应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入，固碱粉尘严重飞扬时应穿着放酸碱工作服。固碱泄漏时应避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，冲洗水稀释后排入废水系统。液碱泄漏：收集手后用水冲洗，冲洗水经中和处理后排入废水系统。

消除方法：中和、稀释后排入废水系统。

第七部分 操作处置于储存

操作注意事项：密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，持证上岗，严格遵守操作工艺规程和岗位操作法，操作人员穿耐酸碱服，戴耐酸碱手套，戴防护眼镜，避免于酸类接触，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备，应当注意倒空容器内的可能残留的有害物。稀释或制备溶液时，应把碱加入水中，避免沸腾和飞溅。

储存注意事项：固碱储存于阴凉、干燥、通风良好的库房内，远离火种、热源。库内相对湿度不宜大于85%，包装必须密封，切勿受潮，应与易燃物或可燃物、酸类等分开存放，切勿混储，储区应备有合适的材料收容泄漏无，液碱蓄槽应设置围堤，并有明显标志。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国 MAC（mg/m3）：0.5

前苏联MAC（mg/m3）：0.5

美国TLV-TWA:OSHA2 mg/m3

美国TLV-STEL:ACGIH2 mg/m3

监测方法：酸碱滴定法，火焰光度法。

工程控制：密封操作，提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，应该佩戴头罩型送风式或过滤式防尘呼吸器，穿耐酸碱服，戴耐酸碱手套，戴防护眼镜。必要时佩戴空气（氧气）呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护或佩戴防护眼镜。

身体防护：穿耐酸碱服。

手防护：戴耐酸碱手套

其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水、饭前要洗手。工作完毕，淋雨更衣，注意个人清洁卫生。

第九部分 理化特性

外观与现状：固碱为白色不透明固体，易潮解；液碱为无色或略带暗红色的粘稠状液体。

溶点（℃）：318.4      沸点（℃）：1390

相对密度（水=1）：2.12（固碱）；液碱：1.32791.5253（20℃，浓度30% 50%）

相对蒸汽密度（空气=1）：无意义

饱和蒸气压（Kpa）：0.13（739℃）   燃烧热（KJ/mol）：无意义

临界温度（℃）:无资料     临界压力（Mpa）：无意义

辛醇/水分配系数的对数值：无资料

闪点（℃）：无意义   爆炸上限%（V/V）：无意义

引燃温度（℃）：无意义    爆炸下限%（V/V）

溶解性：易溶于水，乙醇、甘油，不溶于丙酮

主要用途：用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等。

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：强酸，易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水

避免接触的条件：潮湿空气（固碱）

聚合危害：不聚合

分解产物：可能产生有害的毒性烟雾

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50：50mg/Kg（小鼠腹空）    LC50：无资料

刺激性：家兔经眼：1%重度刺激；家兔经皮：50mg/24小时，重度刺激。

第十二部分 生态学资料

生态毒性：有余该物质呈强碱性，对水体可造成污染，对植物和水生物给予特别注意。水中浓度在150mg/L时，即产生异味。

生物降解性：无资料        非生物降解性：无资料

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：     √危险废物      在工业固体废物

废弃处置方法：中和、稀释后，排入废水系统。

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方的有关法规。在对其该物质及包装容器废弃处理时，应该防止碱灼伤。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：82001

UN编号：1823（固碱）；1824（液碱）

包装标志：腐蚀品

包装类别：II类包装

包装方法：固碱：可装入0.5毫米厚的钢桶中严封，每桶净重不超过100公斤，塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶，螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。液碱：通常采用为普通碳素钢制作的罐车、船舶散装，浓度大于45%或特殊品质要求的液碱宜采用含镍不锈钢制作的槽罐车、船的散装。

运输注意事项：铁路运输时，钢桶包装的可用敞车运输，起运时包装要完整，装载应稳妥，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏，严禁与易燃物或可燃物、酸类、食用化学品等混装混运，运输时运输车应配备泄露应急处理设备。

第十五部分 法规信息

法规信息：化学危险品安全管理条例（1987年2月17日国务院发布），化学危险物品安全管理条例实施细则（化劳发【1922】677号），工作场所安全使用化学品规定（【1926】劳部发423号）等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。《常用危险化学品的分类及标志》(GB13690-92)，将该物质划为第8.2类碱性腐蚀品。其他法规：隔膜法烧碱生产安全技术规定(HGA001-83)，水银法烧碱生产安全技术规定(HGA002-83)。